30pin SIMM:

   1x +5V
   1x GND
  12x Address
   8x Data
   1x Write enable
   1x RAS
   1x CAS

= 25 pins required

too many pins needed for a (small) microcontroller

Address:
12bit (16bit, 3x 4bit or 8bit+4bit)
serial-in parallel-out shift register

Data:
8bit parallel-in serial-out shift register

-> common clock

results in:
   1x +5V
   1x GND
   1x Address
   1x Data
   1x Shift register clock
   1x Write enable
   1x RAS
   1x CAS
= 8 pins required

72pin SIMM:

   1x +5V
   1x GND
  12x Address
  32x Data
   1x Write enable
   4x RAS
   4x CAS
= 55 pins required

Shift registers for Address and Data:
  1x Address: 12-bit SI/PO
  2x Data: 32-bit SI/PO + 32-bit PI/SO
  1x Shift register clock

= 55-11-30+1 = 15 pins required

RAM Solution for Embedded Systems - Ramses I

Arduino Mega, since no shift registers required